DESCRIPCION: SISTEMA ELECTROQUIRUGICO

PLATAFORMA  DE ENERGIA FORCE TRIAD ES UN SISTEMA ELECTROQUIRURGICO INTEGRAL, DISEÑADO PARA PROCEDIEMIENTOS QUIRURGICOS ABIERTOS Y LAPARASCOPICA, QUE LE BRINDAN AL CIRUJANO UNA AMPLIA VARIEDAD DE OPCIONES INCLUYENDO CORTE Y CUAGULACION  MONOPOLAR, MODO BIPOLAR  Y FUSION TISULAR AVANSADA LIGASURE PARA VASOS  DE HASTA 7MM. ASIMISMO SIMPLIFICA EL DIAGNOSTICO Y LA SOLUCION DEL PROBLEMAS MEDIANTE MENSAJES EN LAS PANTALLAS TACTILES Y ALARMAS ESPECIFICAS QUE AYUDAN AL PROFESIONAL A RESOLVER CUALQUIER SITUACION. LA PLATAFORMA DE ENERGIA FORCE TRIAD SE UTILIZA AMPLIAMENTE EN PROCEDIMIENTOS ABIERTOS Y LAPARASCOPICAS DE CIRGIA GENERAL, CIRUGIA TORACICA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR, CIRGIA GASTRICA, COLOPROCTOLOGIA, GINECOLOGIA, UROLOGIA, NEUROCIRUGI, CIRUGIA PLASTICA.

TECNOLOGIA DE DETECCION DE TEJIDO TISSUEFECT. ES UN SISTEMA DE CONTROL DISEÑADO PARA MANEJAR LA ENTREGA DE ENERGIA EN FORMA PRECISA.LA TECNOLOGIA DE TISSUEFECT ENTREGA ENERGIA BASADO EN LARETROALIMENTACION TISULAR (MEDICION DE LA IMPEDANCIA DEL TEJIDO EN LA PUNTA DEL ELECTRODO ACTIVO)  TANTO EN MODO DE CORTE Y BIPOLAR COMO CUAGULACION.