Ecógrafo para Uso general incluyendo uso cardiológico, ginecología, obstetricia

Características Técnicas

Características Generales:

Equipamiento nuevo de diagnóstico por ultrasonido para aplicación General Cardiológico Gineco/obstetrico. Alimentado con energía eléctrica de 220 VCA. Con  puerto para la conexión de al menos tres transductores seleccionables por teclado.

Modos ecográficos y funciones:

Modos ecográficos: Modo M, Modo B, Modo B dual y modo M + B. Blanco y Negro y color.

Doppler: Segunda Armónica. Equipado con Doppler color pulsado y doppler continuo. Doppler HPFR (alta frecuencia de repetición de pulsos). Power Angio. Doppler Tisular

Transductores:

Deberá poseer transductores multifrecuencia de las siguientes características:

Un transductor convex de 3.75 MHz de frecuencia central para propósitos generales.

Un transductor lineal de 7 de frecuencia central MHz  para examen vascular.

Un transductor uso cardiológico para adultos de 2,5 MHz de frecuencia central.

Un transductor endocavitario

Programas de cómputo

Medición de velocidades, distancias, áreas y circunferencia.

Software Cardiológico específico

Reproductor digital para resolución retrospectiva de datos

Cienloop

Frisado y Zoom en distintos modos

Accesorios:

Grabadora de de DVD o actualizado. Impresora de Video Blanco y Negro.

El equipo deberá estar montado en un carro portante con sistema de frenado. Monitor de alta definición preferentemente no menor a 15 pulgadas. En el mismo deberá instalarse un estabilizador de tensión en caso de que el equipo no lo tenga incluído. Además deberá incluirse todos los elementos necesarios para el funcionamiento del sistema completo (cables de alimentación, cable de video, 2 rollos de papel de impresora, etc.)

Servicio Técnico y provisión de repuestos y accesorios

Se requiere la existencia de Servicio Técnico oficial para el equipo dentro del país.

Provisión en el país de repuestos, consumibles, accesorios y todo lo que haga falta para el correcto funcionamiento del equipo. Preferentemente deben existir estos productos o ‘compatibles’ de industria nacional.

Condiciones entrega y garantía, con gastos de embalajes y fletes pagos. Instalado, funcionando con la conformidad del servicio. Manuales: Se deben adjuntar manuales de usuario y técnico con diagramas eléctricos y electrónicos. Garantía: Certificado de garantía por el lapso de 1 (un) año en todos sus componentes por mal funcionamiento, defectos de fabricación o daños sufridos antes de la entrega (flete o fábrica). La empresa vendedora deberá hacerse cargo de los gastos de envío para cualquier reparación o cambio en concepto de garantía.

#### Elementos necesarios para el análisis de la oferta

Folletos ilustrativos preferentemente con detalles técnicos, de materiales, dimensiones, etc.

Datos del Servicio técnico postventa autorizado.

Origen de insumos, accesorios y repuestos.

Certificación de Anmat para fabricación y/o venta del equipo ofrecido.