| RENGLON | CANTIDAD | DETALLE Y CONDICIONES | P R E C I O S UNITARIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- | 001 | Para el edificio Frondizi Nº55, propiedad de Lotería Chaqueña, se solicita lo siguiente: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN: PUERTAS DOBLES, de abrir, marco de aluminio reforzado de 1.65 x 2.05m. Puertas de perfiles de aluminio anodizado natural reforzado tipo ALUAR, línea Módena o similar tipo A30, con 2 (dos) hojas de abrir, de medidas aprox. 0.78 x 1.95 m. cada una, que deberá fijarse al marco, con la mejor forma de sujeción. Como medida de protección llevará 4 (cuatro) barras de aluminio ubicadas en forma vertical en el paño superior de cada una de las puertas, ídem existente. Vidrio superior laminado 3+3, de doble contacto, color gris oscuro. Panel inferior de tablillas de aluminio anodizado idem puerta. Burletes de goma perimetrales y sellamiento de silicona elástica en el interior y exterior. Pasadores superiores e inferiores en piso y marco, en cada una de las puertas. Manijas de acero inoxidable doble balancín, con roseta y bocallave de primera marca y calidad tipo Tirrena de Currao o similar. Cerradura de seguridad doble paleta tipo Travex o similar con juego de dos llaves. 3 (tres) Bisagras del tipo libro en cada puerta y herrajes completos. Ubicación: PUERTA DE ACCESO SECTOR ÚTILES. PUERTAS DOBLES, de abrir, marco de aluminio anodizado natural de 1.00 x 2.05 m. tipo ALUAR línea Módena o similar tipo A30, con 2 (dos) hojas de abrir, de medidas aprox. 0.50 x 2.00 m. cada una, que deberán fijarse al marco con la mejor forma de sujeción. Bisagras 3 (tres) del tipo libro en cada puerta con herrajes completos. Bastidor y travesaño de aluminio anodizado natural. Paños tipo celosía con cerradura de seguridad doble paleta tipo Travex o similar y picaporte de acero inoxidable de primera marca y calidad. Ubicación: PUERTA DEPÓSITO DE LIMPIEZA SECTOR GUARDIA. MARCO de aluminio anodizado natural, tipo ALUAR línea Módena o similar, de acuerdo a puerta placa existente de 0.72 x 1.98m. aprox. Ubicación: PUERTA SECTOR ARCHIVO – DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA. DESMONTAJE, REUBICACIÓN y ENSAMBLAJE: PLACARD DE MADERA: Desmontaje de 2 (dos) placares de madera de 3 (tres) hojas corredizas cada uno, traslado, reubicación y ensamblaje de los mismos en el área de depósito y archivo de la Dirección de Arquitectura. Se adjuntan croquis explicativos. Las medidas son aproximadas. Las imágenes son ilustrativas. ACLARACIONES: - TODAS LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y DEBERAN VERIFICARSE EN OBRA. - LAS VISITAS Y CONSULTAS DEBERAN REALIZARSE CON LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE ARQUITECTURA, QUIEN OTORGARÁ UN CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA, QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA OFERTA. - EL OFERENTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU OFERTA TODOS LOS MATERIALES Y TRABAJOS QUE SIN SER DESCRIPTOS, SON NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y BUENA TERMINACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN. - EL OFERENTE DEBERÁ SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION DE ARQUITECTURA, PARA FIJAR LA FECHA DEL COMIENZO DE LOS TRABAJOS. - PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA INSPECCIONARÁ Y APROBARÁ LOS MATERIALES QUE EL OFERENTE ADQUIERA, PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. - EL OFERENTE DEBERÁ PREVEER LA PROTECCION DE MUEBLES, INSTALACIONES Y/O ELEMENTOS DE TRABAJO EXISTENTES, ANTES DEL COMIENZO DE LOS TRABAJOS. - LA SOLA PRESENTACION DEL OFERENTE IMPLICA EL CONOCIMIENTO TOTAL DE TODOS Y C/U DE LOS RENGLONES OFERTADOS CONSIDERANDO LA PREVIA VISITA AL LUGAR ESPECIFICADO. - EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL LISTADO DEL PERSONAL QUE TRABAJARÁ EN LA OBRA, APORTES Y SEGUROS CORRESPONDIENTES. - UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA DE TODO MATERIAL Y DESPERDICIOS OCASIONADOS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS, Y SERÁN RETIRADOS POR EL OFERENTE, DEJANDO EL ESPACIO PERFECTAMENTE LIMPIO Y ACONDICIONADO. …/// ///… CROQUIS ADJUNTO …/// ///... CLAUSULAS ACLARATORIAS 1)GARANTÍA DE OFERTA: El Oferente deberá presentar Garantía de Oferta (Sellado en A.T.P.) equivalente al 1% (UNO PORCIENTO) del monto total cotizado. 2)GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: Se sugiere al oferente a fin de evitar posteriores trámites administrativos, presentar Garantía de Adjudicación (Sellado por A.T.P.) equivalente al 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto total cotizado. Esto no implica obligación por parte de Lotería Chaqueña de adjudicar total o parcialmente la oferta presentada. 3)MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días hábiles. 4)COTIZACION: los valores ofertados deben ser finales con IVA incluido.- 5)FORMA DE PAGO: Contado 20 días f. f. y una vez recepcionado de conformidad lo adjudicado, Lotería Chaqueña, abonará en la cuenta que el oferente deberá habilitar en el Nuevo Banco del Chaco. 6) La sola presencia de este pliego con el importe cotizado significa el pleno conocimiento de las condiciones establecidas, en el régimen de Contrataciones de Lotería Chaqueña aprobado por Resolución N° 1685/95 y puesto en vigencia por Resolución N° 1507/96. 7) INFORMES Y CONSULTAS: Dirección de Asesoría Técnica –Arquitectura. 8) PLAZO DE ENTREGA: 20 días hábiles. 9) El oferente deberá presentar con su oferta, la Constancia de cumplimiento fiscal en A.T.P., según lo establecido por el DECRETO Nº 2774, ART. 1º QUE DICE ... “NO SER DEUDOR DE LA ATP O BIEN ACREDITAR TENER REGULARIZADA SU SITUACIÓN TRIBUTARIA CON EL FISCO PROVINCIAL; TODO ELLO MEDIANTE CONSTANCIA ACTUALIZADA, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN, EXTENDIDA POR LA ATP”. Caso contrario su oferta podrá ser desestimada por Lotería Chaqueña. | $ | $ |

EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR CONSTANCIA ACTUALIZADA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA, ATP, AFIP, CUIT.LAS GARANTIAS SOLICITADAS EN LAS CLAUSULAS 1 Y 2 DE ESTE PLIEGO SERAN SIN TERMINO DE VALIDEZ Y EN CASO DE PRESENTAR PAGARE LOS MISMOS SERAN SIN PROTESTO. ARTICULO 50 LEY 5965/63.