RESISTENCIA, 06 de abril de 2018

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

LICITACIÓN PPRIVADA N° 245/2018

APERTURA:  13/04/2018 a las 10,00 hs.

1.- OBJETO DE LA LICITACIÓN:

REAPARACION DE VEREDA DEL INMUEBLE UBICADO EN AV SAN MARTIN N° 242 propiedad de Lotería Chaqueña

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. TRABAJOS PRELIMINARES

  - VALLADO DE OBRA

Realizar una protección sobre el perímetro de la vereda en el lugar donde se ejecutarán los trabajos, teniendo en cuenta el espacio necesario para la libre circulación peatonal reglamentado por la normativa municipal vigente. La protección se realizará con hierros firmemente fijados al suelo y se pasará entre ellos una cinta de aviso normalizado con la leyenda PELIGRO a una altura de 60 cm.

  - DEMOLICIÓN DE VEREDA

Se demolerá la vereda en su totalidad hasta el ras del suelo natural, incluyendo el solado de la rampa vehicular hasta el portón de acceso, procurando una cuidadosa extracción de las baldosas a fin de recuperar las que se encuentren en buen estado.

  - DEMOLICIÓN DE CANTEROS

Demoler en su totalidad los bordes perimetrales.

ACLARACIÓN: al momento de la demolición se debe tener en cuenta la ubicación de los desagües pluviales existentes a fin de no dañarlos ni obstruirlos y en caso de ser necesario reconstruirlo.

Todos los elementos producto de la demolición deberán ser retirados del lugar por el oferente y los elementos que sean apto para su reutilización serán dispuestas en lugar indicado por La Inspección.

- CONSTRUCCION

2.1.	CANTEROS

Se excavarán los canteros a un nivel de hasta 4 cm por debajo del nivel de vereda no dañando los arboles existentes. Se nivelará y cubrirá con panes de césped. Deberá ejecutarse un borde perimetral de mortero de cemento de 3 cm de espesor rebajado hacia el interior del cantero y 12,5 cm de ancho.

2.2.	PISO - VEREDA

Para la vereda se ejecutarán paños de hormigón de piedra elaborado in sito o elaborado tipo H3 de 10 cm de espesor con las dimensiones especificadas en el plano adjunto, al cual se le realizara una terminación tipo PEINADO antideslizante y una borde de cemento fratazado de 12,5 cm en los perímetros. La pendiente se ajustará a la normativa municipal vigente, la cual es de 2,5% desde la Línea Municipal hacia el cordón de la calzada.

Para las juntas de dilatación se utilizará una mezcla flexible de arena limpia sin restos orgánicos y pintura asfáltica, las cuales tendrán un ancho de 1 cm. Estas se realizarán según el ancho de cada paño especificado en el plano adjunto, así como también juntas perimetrales a toda la vereda.

  - RAMPA VEHICULAR

Para la rampa vehicular se realizará un contrapiso de hormigón armado tipo H17 de 12 cm de espesor utilizando doble electro soldada de 15x15 cm de ø8, que se ataran desfasadas 15 cm una de la otra en los solapes. Poseerá una terminación antideslizante con mortero tipo PEINADO y una terminación de cemento alisado de 12,5 cm en su perímetro.

Se realizará en el sentido perpendicular al de la rampa una junta de dilatación al final de la misma y otra paralela a esta a 2 mts. También se realizarán juntas perimetrales a la rampa y al tramo de vereda contiguo. Todas las juntas se realizarán con una mezcla flexible de arena limpia sin restos orgánicos y pintura asfáltica.

2.4	CORDON DE CALLE

Para el acceso vehicular se reforzará el cordón con dos perfiles metálicos 1 ½ x 3/16 adheridos con mortero de cemento, luego serán perforados y fijados con barras de Ø16 de 10 cm de largo cada 30 cm que se unirán mediante soldadura a los perfiles.

El tramo de cordón restante deberá ser reparado en donde corresponda y se ajustará las especificaciones establecidas en la normativa municipal.

2.5	DEPOSITO DE BASURA

El depósito de basura se realizará con planchuelas de acero de 2” y se lo soldará por el centro a un caño estructural de acero redondo de 2”. En su base se soldarán 4 hierros Ø16 y se lo fijara al suelo mediante una base de hormigón de cemento. Se terminará con 3 manos de pintura tipo 2 en 1 de color a definir por La Inspección.

ANEXO: se adjuntan croquis de referencia y detalles constructivos.

2.6	REJILLA CONTÍNUA DE DESAGÜE

Las rejillas de protección de los desagües internos se deberán reconstruir en su totalidad. Los existentes de metal desplegado se desmontarán y se retiraran de la obra cuyo destino final será el indicado por La Inspección.

Se deberán reparar los marcos existentes corrigiendo las abolladuras existentes, a posterior se fabricarán e instalarán rejillas continuas de no más de 1,50 metros de longitud o repartidos proporcionalmente de acuerdo a las longitudes de los tramos a los que corresponda.

Estos se fabricarán con planchuelas de 1 1/4”x3/16” a modo de bastidor perfectamente a escuadra y los mismos distanciados a 4 cm uno del otro en el sentido de la menor distancia. Un refuerzo longitudinal de hierro liso ø12 se soldará en el punto medio solidarizando todos los componentes perforando las planchuelas. Ver croquis adjunto.

PRECIO  TOTAL:                                                                                    $ ………………

ACLARACIONES

- La construcción de la vereda, canteros, cordón, etc. se realizará en un todo de acuerdo con el reglamento general de las construcciones de la Municipalidad de Resistencia o según la normativa vigente a la fecha de construcción.

- Todas las medidas y cantidades deberán verificarse en obra.

- Previo al inicio de los trabajos, La Inspección aprobará los materiales que el oferente adquiera para la ejecución del trabajo.

- El oferente deberá considerar en su oferta todos los trabajos que, sin ser descriptos, son necesarios para la ejecución y buena terminación de la presente licitación.

- El oferente deberá presentar antes del inicio de los trabajos, el listado del personal que trabajará en la obra, aportes y seguros correspondientes.

- El oferente deberá presentar en su oferta la designación del representante técnico profesional matriculado en el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros del Chaco.

- Todas las consultas se recibirán en la Dirección de Arquitectura.

- Una vez terminados los trabajos, se procederá a la limpieza de todo material y desperdicios ocasionados por los trabajos realizados, y serán retirados por el oferente, dejando el espacio perfectamente limpio y acondicionado

- El oferente deberá prever la protección del lugar a intervenir.

CLAUSULAS ACLARATORIAS

1) GARANTÍA DE OFERTA: El Oferente deberá presentar Garantía de Oferta (sellado por ATP) equivalente al 1% (UNO POR CIENTO) del monto cotizado.

2) GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: Se sugiere al oferente a fin de evitar posteriores trámites administrativos, presentar Garantía de Adjudicación (sellado por ATP) equivalente al 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto total cotizado. Esto no implica obligación por parte de Lotería Chaqueña de adjudicar total o parcialmente la oferta presentada.

3) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días hábiles.

4) FORMA DE PAGO: Contado 10 días de recibida la Factura por ante Mesa de Entradas y Salidas de Lotería Chaqueña, siempre y cuando haya sido recibida de conformidad la Obra solicitada.   Se abonará con acreditación en la cuenta que el oferente deberá habilitar en el Nuevo Banco del Chaco.-

5) PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los SESENTA (60) días de recibida la Orden de Compra.

6) LUGAR DE ENTREGA: Lotería Chaqueña, Av. San Martin N° 242 de esta Ciudad.

7) PLAZO DE IMPUGNACIÓN: Tres días hábiles a partir de recibida la Nota de Pre-Adjudicación. Para formular la impugnación referida, el oferente impugnante deberá  realizar previamente un depósito en Lotería Chaqueña, por un monto igual al 1% (UNO POR CIENTO) del importe correspondiente a la oferta de la firma impugnada. De prosperar la impugnación dicho depósito le será devuelto al oferente impugnante, caso contrario quedará en poder de Lotería Chaqueña..

8) GARANTÍA: Los Oferentes deberán ofrecer una garantía de obra de doce (12) meses.

9) Las observaciones formuladas en el acto de apertura, deberán ser realizadas por el oferente o por su representante legal, quien deberá acreditar en ese acto tal condición.-

10) El oferente deberá cumplir con lo establecido por el DECRETO Nº 2774, ART. 1º QUE DICE ...”NO SER DEUDOR DE LA ATP O BIEN ACREDITAR TENER REGULARIZADA SU SITUACIÓN TRIBUTARIA CON EL FISCO PROVINCIAL; TODO ELLO MEDIANTE CONSTANCIA ACTUALIZADA, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN, EXTENDIDA POR LA ATP”.