| RENG | CANT | DETALLE Y CONDICIONES | P R E C I O S UNITARIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.- 02.- 03.- | 01 01.- 01.- | Tractor nuevo sin uso, doble tracción, Industria Argentina con motor de 4/6 cilindros en línea, de 6,0 litros de cilindrada arox.. Turbo sobrealimentado. Refrigerado por agua y/o aire, Embrague para servicio pesado, caja de velocidades con alta y baja, freno de servicio y estacionamiento de disco de accionamiento hidráulico. Con cabina completa, presurizada; aire acondicionado, volante regulable en altura y profundidad, butaca ergonómica con múltiples regulaciones, equipo de sonido. Con 8 o mas contrapesos de lastre en la parte frontal. Dirección hidráulica. Toma de fuerza independiente, sistema hidráulico de centro abierto con bomba a engranajes. Con levante hidráulico con control remoto de doble salida. Luces reglamentarias para transito y operación nocturna, balizas, bocina, arranque, control de indicadores ópticos, indicadores de combustible, temperatura, aceite de motor. Con protector de motor. Incluye gastos de flete. GARANTIA: (1) UN AÑO O MIL HORAS Desmalezadora articulada con las siguientes características técnicas aproximadas: Ancho de corte: 3 MTS.; altura de corte regulable de 20 A 320 mm.; sistema de corte: 2 hélices con 4 cuchillas c/u: 2 oscilantes y 2 fijas; chasis: Construido en tubo conformado de acero formando un armazón rígido de gran robustez y carcaza de chapa plegada; sistema de transmisión: mediante toma de fuerza de tres cajas accionadas por barras cardanicas con seguro. Con zafe de seguridad para casos de atoramiento liberando las cajas de transmisión, sistema hidráulico: 2 cilindros hidráulicos compensados que regulan la altura del cuerpo central y lateral, mediante llave derivadora de caudal que acciona independientemente el cuerpo lateral comandado por un cilindro, rodado: 5 ruedas 6.00 x 16; ancho total de la maquina: con cuerpo rebatido; sistema de seguridad: cadena de protección delanteras y traseras, cubre caja y embrague. ESPECIFICAR GARANTIA Rastra de disco (de 18 o mas discos) con las siguientes características técnicas aproximadas: chasis: construido íntegramente con chapa de ½ “; bancada: en baño de aceite; peso: 110 kg por disco; discos: dentados de 26” X 6 mm.; ejes: 4 ejes portadiscos de 42 mm. De diámetro; bujes de bridas en ejes rodantes tratados y cambiables; rodados: 7.50 X 20; llanta auxiliar; cilindro hidráulico: 1 de 4”; ETC. ESPECIFICAR GARANTIA CLÁUSULAS ACLARATORIAS 1) GARANTÍA DE OFERTA: El Oferente deberá presentar …/// ///… Garantía de Oferta (sellado por ATP) equivalente al 1% (UNO POR CIENTO) del monto cotizado. 2) GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: Se sugiere al oferente a fin de evitar posteriores trámites administrativos, presentar Garantía de Adjudicación (sellado por ATP) equivalente al 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto total cotizado. Esto no implica obligación por parte de Lotería Chaqueña de adjudicar total o parcialmente la oferta presentada. 3) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días hábiles. 4) FORMA DE PAGO: Contado 10 días de recibida la Factura por ante Mesa de Entradas y Salidas de Lotería Chaqueña. Se abonará con acreditación en la cuenta que el oferente deberá habilitar en el Nuevo Banco del Chaco.- 5) PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los veinte días corridos de recibida la Orden de Compras. 6) LUGAR DE ENTREGA: Autodromo S. Y. Guarnieri. 7) PLAZO DE IMPUGNACIÓN: Tres días hábiles a partir de recibida la Nota de Pre-Adjudicación. 8) GARANTÍA: Los Oferentes deberán ser Concesionarios Oficiales de la marca de los elementos cotizados y deberán especificarse la Garantía que ofrezcan los mismos y adjuntar folletos ilustrativos de lo cotizado. 9) Las observaciones formuladas en el acto de apertura, deberán ser realizadas por el oferente o por su representante legal, quien deberá acreditar en ese acto tal condición.- 10) COTIZACIÓN: Deberá incluirse la transferencia de las unidades 0 Km. a nombre de Lotería Chaqueña 14) El oferente deberá cumplir con lo establecido por el DECRETO Nº 2774, ART. 1º QUE DICE ...”NO SER DEUDOR DE LA ATP O BIEN ACREDITAR TENER REGULARIZADA SU SITUACIÓN TRIBUTARIA CON EL FISCO PROVINCIAL; TODO ELLO MEDIANTE CONSTANCIA ACTUALIZADA, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN, EXTENDIDA POR LA ATP”. | $ $ $ | $ $ $ |

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA ACTUALIZADA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA, CUIT, AFIP, ATP.

LAS GARANTÍAS SOLICITADAS EN LAS CLÁUSULAS 1 Y 2 DE ESTE PLIEGO SERÁN SIN TERMINO DE VALIDEZ Y EN CASO DE PRESENTAR PAGARE LOS MISMOS SERÁN SIN PROTESTO. ARTICULO 50 LEY 5965/63.