RESISTENCIA, 22 de agosto de 2016

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

LICITACIÓN PUBLICA N° 481/2016

APERTURA: …02/09/2016 a las 10,00 hs.

1.- OBJETO DE LA LICITACIÓN:

REMODELACION DE LA FACHADA DEL EDIFICIO FRONDIZI Nº 55

La Obra motivo del presente llamado a Licitación, consiste en la remodelación de la FACHADA DEL EDIFICIO FRONDIZI Nº 55, propiedad de Lotería Chaqueña.

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. TRABAJOS PRELIMINARES (SEGÚN CROQUIS ADJUNTO)

  - Vallado de obra

Se deberá realizar una protección sobre la vereda en el lugar donde se ejecutarán los trabajos de mayor duración de tiempo, de paneles fenólicos nuevos de 18 mm. y tendrán una altura de 2,40 mts. Se sujetarán a postes de pino de 3”x3” firmemente empotrados en el suelo y terminados con pintura color claro y de calidad aceptable.

  - Demolición de canteros

Se deberán demoler todos los canteros y asientos existentes ubicados sobre el muro de fachada, hasta el ras del suelo natural en sus fundaciones, el producto de dicha demolición se deberá retirar de la obra dando conocimiento de todos los elementos que son posibles su reutilización.

Se demolerá el cantero ubicado sobre vereda, retirando el cesto de residuos, la vegetación y tierra existente, donde luego se completará la vereda ídem existente.

  - Retiro de carpinterías existentes

Se deberán retirar 1 (una) carpinterías existentes del tipo ventiluz de la fachada y todos los elementos integrantes.

  - Retiro de alfombra de goma ubicada en rampa, retiro de barandas y pasamanos

  - Retiro de cartel con la leyenda Sala de Sorteo, incluyendo las instalaciones

  - Retiro del cielorraso de tablillas metálicas de la marquesina incluso las estructuras de ensamblado y retiro de toda la instalación eléctrica ubicada en el cielorraso (cañería y artefactos).

  - Excavación para fundaciones

Se deberá realizar la excavación para la construcción de las vigas de encadenado para la ejecución del cerramiento de placas cementicias.

1.8. Todo el frente de chapa de la marquesina se desmontará dejando a la vista el frente de la estructura. Antes de proceder al montaje del nuevo revestimiento se verificará y quitará todo óxido que puedan ser perjudiciales para las estructuras metálicas e inmediatamente se pintará con convertidor de óxido.

- CONSTRUCCION

1. REPARACION DEL MURO DE FACHADA EXISTENTE

El Contratista deberá completar todos los trabajos previos sobre el muro de fachada existente, con las terminaciones de pintura correspondientes, antes de la ejecución del cerramiento exterior de placas cementicias.

En los sectores donde están ubicados los ventiluces, se ejecutará paredes de ladrillo común, al ras del muro de fachada, con el revoque completo, dejándolo perfectamente liso y apto para recibir la pintura.

En el sector de fachada se deberá colocar 2 (dos) carpinterías del tipo celosías fija -V01- de aluminio anodizado natural línea Herrero pesado, marca Aluar ó similar, sujeciones, marco, bisagras propias del sistema y tela mosquera metálica, fijada con tornillos en el lado interior. La dimensión y ubicación de la misma estará en función de lo que la Dirección de obra considere.

Se reparará el muro de fachada en su totalidad, en caso de ser necesario se deberán realizar llaves de sujeción-contención en las áreas más comprometidas que contengan grietas profundas; y se revocarán las mochetas y todos los sectores que sean necesarios, con revoque completo a la cal, con hidrófugo, dejándolos aptos y en perfectas condiciones de recibir la pintura.

Se deberá impermeabilizar la totalidad del muro de fachada.

Antes de aplicar la pintura se deberá verificar la total sequedad de la superficie debiendo estar secas, limpias, libres de polvo, hongos y grasitud. Deberán ser uniformes y para ello se deberá colocar enduído plástico. Si la superficie a pintar presenta defectos de mala adherencia, desprendimiento, ampollado, cuarteado, rasquetear o cepillar para eliminarlo y colocar imprimación.

La terminación del muro de fachada, se realizará con 2 (dos) manos de pintura Impermeabilizante para paredes exteriores Recuplast Frentes de Sinteplast, colores codificados a definir.

Las superficies pintadas presentarán color y tono uniforme, de acuerdo con las muestras aprobadas. Los colores que no se definan en la presente documentación serán a elección de la Dirección de Obra.

Luego de la pintura general, se procederá a aplicar 2 (dos) manos de un protector antigrafiti hasta una altura mínima de 2,50m., marca “Elastón” cód. ER 468, incoloro ó similar.

2. PANTALLA CEMENTICIA EXTERIOR SOBRE FACHADA EXISTENTE

Para la realización de la pantalla de placas cementicias, se ejecutarán las fundaciones detalladas a continuación

2.1. FUNDACIONES

Se ejecutará una viga de fundación de 25x20cm. sobresaliendo 10cm. por encima del piso terminado y seguirá el trazado de la pantalla que figura en el croquis correspondiente,. y su armadura será de 2ø10 abajo y 2ø10 arriba y estribos ø 6 cada 20cm. Antes de hormigonar se colocarán caños de PVC de ¾” para desagües cada 1,5m. con la pendiente reglamentaria hacia la calle.

2.2. CERRAMIENTO EXTERIOR

Se ejecutará un cerramiento exterior, de placas cementicias Superboard, aptas para exterior, de acuerdo a croquis; la estructura de soporte será reforzada, de montantes galvanizados de 70mm., con refuerzos horizontales (para absorber cualquier golpe que pudiera recibir). Se fijarán firmemente a la viga de fundación detallada y al muro existente. La altura total del cerramiento será de 3,20m. aproximado.

Se realizarán vanos de aprox. 40x40cm. distribuidos a lo largo de todo el cerramiento, las cantidades estarán en función de lo que dicte la Dirección de obra.

Se deberá impermeabilizar completamente en ambas caras, sin dejar intersticios donde puede ingresar agua al interior. Se deberá terminar perfectamente masillado y listo para pintar.

Se aplicará revestimiento plástico de 1º marca y calidad tipo Revear, Quimtex ó similar, de textura fina, con color a determinar por la Dirección de obra.

Una vez seco, se procederá a aplicar 2 (dos) manos de un protector antigrafiti hasta una altura mínima de 2,50m., marca “Elastón” cód. ER 468, incoloro ó similar.

Se realizarán 17 (diecisiete) vanos de 40x40cm. distribuidos según croquis adjunto, de los cuales 2 (dos) serán coincidentes con los ventiluces V01 del muro de fachada. La ubicación de los vanos estará en función de la estructura y cerramiento de las placas cementicias.

2.3. CANTERO CENTRAL

El cantero se ejecutará en torno al tronco del árbol que aparece en la fachada, para ello se ejecutará un cimiento armado coincidente con la viga de fundación, la elevación se realizará con ladrillos comunes, con revoque completo liso, impermeable, dejando desagotes a suelo natural y desborde sobre nivel de vereda. La altura del mismo estará en función del árbol existente.

La terminación se hará con pintura látex para exterior y antigrafiti transparente, ídem muro de fachada, color a definir por esta dirección.

2.4. PISO - VEREDA

El Contratista deberá verificar todas aquellas baldosas que se encuentren flojas, sueltas y/ó rotas, limpiando los sectores y reemplazando las piezas donde corresponda, con materiales, características y terminaciones ídem existentes.

En el sector del nuevo cerramiento, se completará la vereda con baldosas del tipo adoquín de 7x7 pastillas gris, de 4,5.cm., ídem existentes.

En el sector del cantero demolido sobre vereda, se ejecutará contrapiso, carpeta y se completará la vereda reglamentaria, con materiales y terminaciones ídem existentes.

Las juntas de dilatación tendrán una terminación de material elástico de 1º marca y calidad.

2.5. PISO RAMPA DE ACCESO

El revestimiento del piso de la rampa de acceso, se sustituirá en su totalidad, con el mismo tipo de goma, antideslizante, en rollo de 1º marca y calidad tipo 3M, modelo tipo arroz, espesor 3mm. como mínimo, color negro y pegado firmemente a la superficie de la rampa, con terminación de planchuela de sujeción en los extremos de la misma. Medidas aproximadas: 2.70x2.07m.

Antes de su colocación se deberá reparar cualquier falla en la superficie y preparar la fijación para el nuevo pasamanos de acero inoxidable. (3.3.)

2.6. CIELORRASO DE TABLILLAS DE PVC

Se ejecutará un cielorraso de tablillas de PVC tipo machimbrado blanco, con estructura metálica propia, fijado a la estructura de la marquesina.

Antes de ejecutar este revestimiento se incorporarán a la estructura, los refuerzos para la fijación de los paneles vidriados.

Se dejarán también los espacios para los artefactos de iluminación.

3. CARPINTERIAS

3.1. PANELES VIDRIADOS: PF1-PF2-PF3-PF4

Se realizará un cerramiento de paneles vidriados detallados según croquis. Los vidrios serán espesor 10 mm. templado, de color tonalizado gris, y tendrán un sistema de fijación superior e inferior y si la posibilidad tecnológica lo permite sin parantes intermedios.

Las perfilerías de aluminio a utilizar serán color anodizado natural con sistema de contra vidrio tipo clip, marca . Los topes se sellarán con silicona transparente y se colocarán perfiles U con felpa propios del sistema en los cantos más expuestos.

3.2. PUERTAS: La puerta principal de dos hojas será de vidrio de 10.mm templado, de color gris 70%, el sistema de apertura será corredizo, con sistema de perfilería de aluminio anodizado natural, el mecanismo del tipo de colgar y guía inferior.

La guía de colgar superior abarcará todo el ancho y los espacios necesarios para correr las dos hojas y la guía inferior estará interrumpido en el centro.

Llevarán manijones de acero inoxidable de ø 1 1/4" y se colocarán dos cerraduras tipo cerrojo especial para vidrios, una en el centro y otra en la parte inferior.

Los topes se sellarán con silicona transparente y se colocarán perfiles U con felpa propios del sistema, en los cantos más expuestos.

3.3. BARANDA-PASAMANOS DE RAMPA

Se deberá colocar una baranda-pasamanos para la rampa de acceso, fabricada íntegramente en acero inoxidable pesado. El pasamano rampante será de tubo de ø 2", ídem existente. La altura total vertical será ídem existente.

El detalle del empotramiento a la rampa se cubrirá con rosetones de acero inoxidable, pegado con adhesivo flexible para metal y tornillos de fijación del mismo material.

4. ESTRUCTURA METALICA

4.1. MARQUESINA: El nuevo revestimiento de la marquesina, se construirá totalmente en taller y se montará por partes; Serán de bastidores de tubo estructural de 30x30x1,6 mm en paños de 1,00x2,00m. y se revestirán con chapa negra N°22 de terminación lisa, sin plegados en los extremos.

Una vez ensamblado todos los paños, se procederá al masillado de los intersticios entre cada uno de ellos, dejando la superficie preparada para la pintura correspondiente.

4.2. CUBIERTA DE MARQUESINA: Se verificará y reparará cualquier patología que signifique entrada de agua por filtración la que se dará aviso a La Inspección y propondrá la solución, la que mediante aprobación se dará curso a su ejecución.

4.3. LETRAS CORPÓREAS

Las letras corpóreas con la leyenda “LOTERIA CHAQUEÑA” serán de acero inoxidable de 45 cm de altura y 7 cm de espesor y la tipografía será aprobada por la Dirección de obra.

Las letras con la leyenda "SALA DE SORTEO" serán de acero inoxidable de 25 cm de altura y 3,5 cm de espesor y la tipografía será aprobada por la Dirección de obra, se ordenarán a ambos lados de la marquesina en dos líneas.

Las letras corpóreas tendrán una iluminación de leds.

4.4. PORTABANDERAS P/MARQUESINA

Los portabanderas en la marquesina se construirán con tubo estructural de 1 1/2” con tope inferior. Se fijarán al frontis de la marquesina con una inclinación de 30° mediante planchuelas prolijamente soldadas y rellenado con masilla plástica, dejando la superficie preparada para la pintura correspondiente.

4.5. MÁSTILES DE DOBLE USO DE BANNERS

Los mástiles serán de tres secciones de hierro negro de 2 mm de espesor y 4,50 mts de altura, la sección inferior será de 3”, la intermedia de 2 1/2” y la última de 2” la que se terminará con una tapa hemisférica del mismo diámetro.

Tendrá anclajes fijos para banderas de flameo y una cruceta con refuerzos diagonales de ángulos de 1 1/2" con anclajes fijos para banners.

Se empotrarán en el suelo rellenando con hormigón de cemento y piedra.

En la sección inferior se preverá una tapa de inspección para la conexión eléctrica.

El extremo superior terminara en un soporte para pantalla curva de chapa y soporte para reflector LED para iluminación indirecta.

Una vez terminados los trabajos, se dejará la superficie preparada para la pintura correspondiente.

4.6. BANNER

La estructura para la sujeción de los banners de publicidad estarán realizados por estructura metálica empotrada en el muro del frente y planchuela del mismo material sujetado al muro con tornillos pasantes, que avanzará hasta los siguientes 40 cm de la línea de los banner y servirá de base de sujeción a los artefactos de iluminación.

5. INSTALACION ELECTRICA

El Contratista deberá realizar la verificación y medición de la puesta a tierra, la cual deberá cumplir con el “Protocolo para la Medición del valor de puesta a tierra y la verificación de la continuidad de las masas en el Ambiente Laboral”  según la Resolución SRT 900/2015. En caso de ser necesario, deberá realizar una nueva puesta a tierra.

Todas las gestiones de solicitud y aprobación del suministro eléctrico estarán a cargo del Contratista.

El Contratista deberá presentar el estudio de carga eléctrica, para la definición de los tipos de llaves térmicas y amperes necesarios para cada circuito de iluminación.

Se utilizará cañerías y cajas de PVC normalizadas de 1º marca y calidad, con todos los accesorios aprobados según reglamentaciones vigentes. Los cables serán de doble protección para exterior tipo taller, ubicado en el tablero seccional.

Las llaves de corte de cada circuito será lo que determine el cálculo de carga eléctrica que el Contratista deberá presentar. Las llaves térmicas y disyuntores serán marca Schneider ó similar, los cuales deberán responder en un todo de acuerdo a las cargas eléctricas de cada uno de los circuitos.

5.1. MEDIDOR Y BAJADAS:

Se deberá instalar un gabinete doble modular estanco, para 2 (dos) medidores trifásicos y colocar caños de PVC embutidos en mampostería, para las nuevas bajadas de electricidad, con sus correspondientes seccionadores y descarga a tierra.

Desde el tablero existente se alimentará un tablero seccional estanco, para la iluminación de toda la fachada. Este se compondrá de una caja PVC de 24 módulos, tendrá una llave de protección diferencial y una llave termomagnética de corte total.

5.2. ILUMINACION

ESCULTURA/OBRA DE ARTE: se utilizarán artefactos en un todo de acuerdo a la asesoría técnica de la Fundación Urunday (responsable ante la Municipalidad de Resistencia)

Este circuito será independiente y con protección individual, alimentado desde tablero seccional nuevo a incorporar. Tendrá un control de encendido por reloj programable.

BANNERS: Para la iluminación de los banners, se utilizaran artefactos tipo proyector LED de 20W estancos aptos para intemperie, éstos equipos se presentarán a la Inspección para su aprobación, la que se tendrá en cuenta para esto; origen, garantía de funcionamiento, anti vandálico, seguridad en cuanto a riesgo de choque eléctrico y posibilidad de permanencia del modelo en el mercado para posibles sustitución total o parcial.

Este circuito será independiente y con protección individual alimentado desde tablero seccional nuevo a incorporar. Tendrá un control de encendido automático por fotocélula, ubicada en un sector no visible de la fachada, a determinar por la Dirección de obra.

Se utilizará cañerías y cajas plásticas aprobadas con todos los accesorios aprobados según reglamentaciones vigentes. Los cables serán de doble protección para exterior tipo taller.

La llave de corte de este circuito será lo que determine el cálculo de carga eléctrica que el Contratista deberá presentar.

Cantidad de artefactos 4 (cuatro) artefactos con soporte y pantalla más 2 (dos) artefactos para iluminar la vegetación.

PALIER Y MARQUESINA:

Se reutilizarán y reubicarán los artefactos de electricidad existentes, de acuerdo a las modificaciones realizadas en la remodelación de la marquesina.

Para la iluminación del palier y el cielorraso frente al acceso se reutilizarán 6 (seis) artefactos de iluminación existentes completos, y frente al cartel de publicidad se incorporarán 4 (cuatro) artefactos de embutir del tipo dicroicas led, de embutir, de 1º marca y calidad.

Se separarán en dos circuitos independientes con una sola protección, las luminarias que están en el palier se accionarán con dos interruptores colocados en un lugar de fácil acceso. Este circuito será independiente y con protección individual alimentado desde tablero seccional nuevo, a incorporar. Tendrá un control de encendido automático por fotocélula.

Se utilizarán cañerías y cajas plásticas con todos los accesorios aprobados según reglamentaciones vigentes. La célula fotoeléctrica se colocará en un sector no visible de la fachada y su localización y será aprobada por la Dirección de Obra.

La llave de corte de este circuito será lo que determine el cálculo de carga eléctrica que el Contratista deberá presentar.

Cantidad de artefactos reutilizados 6 (seis) en el palier y 4 (cuatro) artefactos tipo en disposición lineal.

6. PINTURAS

6.1. ESMALTE SINTÉTICO

Para todas las superficies metálicas existentes, se deberá realizar la limpieza correspondiente eliminando óxido, lijado, rasqueteo y limpieza de las superficies.

Se procederá a reparar las partes metálicas en los sectores que lo requieran (portones de acceso a estacionamiento, etc.), reemplazando los tramos deteriorados, con el mismo material y terminaciones ídem existentes.

La terminación de las superficies metálicas, se hará con 2 (dos) manos de pintura antióxido, marca “Gamma” ó similar. Luego se aplicará 2 (dos) manos de esmalte sintético semibrillante Duralux Semiglós de Sinteplast color a definir.

PRECIO  TOTAL:                                                                                    $ ………………

ACLARACIONES

DEL PROCESO LICITATORIO:

- TODAS LAS CONSULTAS SE RECIBIRÁN EN LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA (FRONDIZI Nº 55), QUIEN OTORGARÁ UN CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA, QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA OFERTA.

- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN VERIFICARSE EN OBRA ANTES DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA.

- EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR EN SU OFERTA LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO PROFESIONAL MATRICULADO EN EL CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSORES, ARQUITECTOS E INGENIEROS DEL CHACO.

- LA COMUNICACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y LA DIRECCION TÉCNICA DE LA OBRA, SE REALIZARÁ A TRAVES DE LOS LIBROS DE ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO Nº 3, POR TRIPLICADO.

DE LA ADJUDICACION:

- PLAZO DE CONSTRUCCION 45 DÍAS (cuarenta y cinco).

- EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL LISTADO DEL PERSONAL QUE TRABAJARÁ EN LA OBRA, APORTES Y SEGUROS CORRESPONDIENTES.

- EL OFERENTE DEBERÁ PREVEER LA COLOCACIÓN DE PROTECCIONES, VALLADOS, ETC., EN LOS LUGARES DONDE HAYA INTERVENCIÓN DE ACUERDO A LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES.

- PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA DIRECCIÓN DE OBRA INSPECCIONARÁ Y APROBARÁ LOS MATERIALES QUE EL OFERENTE ADQUIERA, PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.

- EL OFERENTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU OFERTA TODOS LOS TRABAJOS QUE SIN SER DESCRIPTOS, SON NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y BUENA TERMINACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

DE LA RECEPCION DE OBRA:

- EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR ANTES DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA.

- UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA DE TODO MATERIAL Y DESPERDICIOS OCASIONADOS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS, Y SERÁN RETIRADOS POR EL OFERENTE, DEJANDO LOS ESPACIOS PERFECTAMENTE LIMPIOS Y ACONDICIONADOS.

- GARANTIA DE OBRA: 12 (doce) MESES

CLÁUSULAS ACLARATORIAS

1) GARANTÍA DE OFERTA: El Oferente deberá presentar Garantía de Oferta (sellado por ATP) equivalente al 1% (UNO POR CIENTO) del monto cotizado.

2) GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: Se sugiere al oferente a fin de evitar posteriores trámites administrativos, presentar Garantía de Adjudicación (sellado por ATP) equivalente al 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto total cotizado. Esto no implica obligación por parte de Lotería Chaqueña de adjudicar total o parcialmente la oferta presentada.

3) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días hábiles.

4) FORMA DE PAGO: Contado 10 días de recibida la Factura por ante Mesa de Entradas y Salidas de Lotería Chaqueña, siempre y cuando haya sido recibida de conformidad la Obra solicitada.   Se abonará con acreditación en la cuenta que el oferente deberá habilitar en el Nuevo Banco del Chaco.-

5) PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días de recibida la Orden de Compra.

6) LUGAR DE ENTREGA: Lotería Chaqueña, Frondizi Nº 55 de esta Ciudad.

7) PLAZO DE IMPUGNACIÓN: Tres días hábiles a partir de recibida la Nota de Pre-Adjudicación. Para formular la impugnación referida, el oferente impugnante deberá  realizar previamente un depósito en Lotería Chaqueña, por un monto igual al 1% (UNO POR CIENTO) del importe correspondiente a la oferta de la firma impugnada. De prosperar la impugnación dicho depósito le será devuelto al oferente impugnante, caso contrario quedará en poder de Lotería Chaqueña..

8) GARANTÍA: Los Oferentes deberán ofrecer una garantía de obra de doce (12) meses.

9) Las observaciones formuladas en el acto de apertura, deberán ser realizadas por el oferente o por su representante legal, quien deberá acreditar en ese acto tal condición.-

10) El oferente deberá cumplir con lo establecido por el DECRETO Nº 2774, ART. 1º QUE DICE ...”NO SER DEUDOR DE LA ATP O BIEN ACREDITAR TENER REGULARIZADA SU SITUACIÓN TRIBUTARIA CON EL FISCO PROVINCIAL; TODO ELLO MEDIANTE CONSTANCIA ACTUALIZADA, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN, EXTENDIDA POR LA ATP”.